## Slide 1: OEE厚板线
厚板线介绍
具体识别动作
项目总结

## Slide 2: 厚板线概况
M5000冲床
机器人
摄像头1：173

## Slide 3: 厚板线概况
摄像头2：171
折弯机ppeb
折弯机ppec
机器人
机器人

## Slide 4: 项目目标
识别出机器不动的原因：
机器静止时车间发生的事情
机器静止
待料（拖车和黑线）
修理机器（调整和修理）
切换材料
调整角度
帧间差分法（相邻和首帧）
基于颜色空间的检测
直线检测
特征匹配

## Slide 5: 机器工作
白天工作状态
夜晚动作状态
识别机器人位置:
判断机器处于哪种工作状态
判断机器是否工作：白天：机器人+M5000
    夜晚：工人+M5000

## Slide 6: 机器工作
白天工作状态
夜晚动作状态
识别机器人位置:
使用的方法：特征匹配
静态的位置判断
1.找到相关联区域有特征点的区域
2.计算每一帧和特征图的orb特征
3.拿背景图与视频每一帧匹配

## Slide 7: 机器工作-机器人
特征匹配：
1.工作状态简单。
2.有可以找到的特征点。
判断机器人是否工作：特征匹配
选匹配区域：
1.特征明显
2.背景简单
3.找到特征区域之后，一步步放大微调
机器人工作:

## Slide 8: 机器工作-M5000
M5000工作
使用方法：首帧的帧间差分法
无法找到关键的特征点、有基础状态
1.选取无干扰的最佳区域。
2.将区域做平滑、灰度化、去噪处理
2.视频中每一帧与首帧计算差分值
首帧的帧间差分：
有基础状态，但是不好找特征点

## Slide 9: 机器工作-夜晚工人
工人切料
使用方法：相邻两帧的帧间差分法
工人没有基础状态
1.选取无干扰的最佳区域。
2.将区域做平滑、灰度化、去噪处理
2.视频中每一帧与前一帧计算差分值
相邻两帧的帧间差分法：
适合没有基础状态的情况

## Slide 10: 物料台待料
物料台待料
动作比较复杂，工人有明显的颜色特征
使用方法：基于hsv颜色空间的检测
1.找到合适的区域
2.将图片转换为hsv颜色空间下的图片
3.找出特点颜色的区域，每帧之间计算差分值

## Slide 11: 换料
黑线换料
车间顶上吊下来四个黑料，将材料运出去
使用方法：直线检测
1.选取一段干扰少的区域。
2.捕捉三帧图像。
3.用霍夫变换找出图像中的直线，转化为
二值图。
4.计算三帧中相邻两帧之间的数值，找到
动的直线。
直线检测：
不适合做为主判断条件，适合辅助判断

## Slide 12: 一些总结
 | 特点 | 适用
基于orb的特征匹配 | 计算量小，易判断 | 1.特征明显 2.情况简单 3.有基础状态
相邻帧间差分法 | 可以检测机器和人实时工作的情况 | 没有基础状态
首帧帧间差分法 | 可以检测工作前后对比 | 有基础状态，但是特征不明显
基于霍夫变换的直线检测 | 检测视频中动的直线 | 有直线运动的动作，做辅助检测
基于hsv颜色空间的颜色检测 | 检测视频中相应颜色的动作 | 颜色特征明显，场景复杂的情况